## Slide 1: 工程制图C期末串讲
——第四、六章
串讲人：梅傲寒

## Slide 2: 第四章 组合体的视图
组合体的画图与读图
组合体尺寸标注

## Slide 3: 组合体构成
堆积
切割
综合

## Slide 4: 组合体表面分析
共面
（无分界线）
相交
（有分界线）
相切
（无分界线）

## Slide 5: 组合体画图——形体分析法
适用于堆积组合体，将整体分解成多个简单形体的堆积以简化理解

## Slide 6: 组合体画图——按切割顺序
适用于切割组合体，按切割顺序分析绘制

## Slide 7: 组合体读图——图线与线框
图线
表面积聚性投影
表面交线投影
曲面投影轮廓线
线框
平面投影
曲面投影
孔
光滑过渡表面

## Slide 8: 组合体读图
注意层次关系
根据投影规律分清物体上面的位置高低前后左右、平面或斜面、平面或曲面
1
2
3
1
2
3

## Slide 9: 组合体读图
倾斜平面相仿性（边数、凹凸性、点的连接顺序）
线段平行关系
正确 不正确

## Slide 10: 组合体读图
线段有效交点
圆的象限点
线段交点
？ ？
？ ？

## Slide 11: 组合体读图——形体分析
将整体按轮廓线构成的线框分割成基本平面图形，在其他视图中找对应图形，想象基本立体，最后堆积形成整体。

## Slide 12: 组合体读图——切割方式（线面分析）
先想象一个基体，再根据视图中残缺顺次切割，最终成型
p
P

## Slide 13: 组合体尺寸标注——基本立体
长方体
四棱锥
正六棱柱
圆柱
圆锥
球

## Slide 14: 组合体尺寸标注
尺寸基准
三个方向上各有一个基准
对称组合体对称平面作基准，尺寸注在两端
非对称组合体选较大平面作基准
整体具有回转轴线组合体，将轴线作为两方向基准

## Slide 15: 组合体尺寸标注
定形尺寸
确定形体形状、大小
定位尺寸
确定各形体相对位置
总体尺寸
组合体总的长、宽、高
产生封闭尺寸时删去一个定形尺寸
某端面回转体时，不标总体尺寸，
通过半径加中心距确定

## Slide 16: 组合体尺寸标注
1.形体分析
①选取尺寸基准
②标注独立定形尺寸
仅标注独立的，不受约束，不被其他形体确定的定形尺寸
③标注定位尺寸，确立形体间关系
④标注总体尺寸

## Slide 17: 组合体尺寸标注
XYZ方向上的线条N
其标注数为N-1
X:8-1=7
Y:4-1=3
Z:4-1=3
直径半径尺寸计算时不数进去
非独立产生的轮廓线不数进去
圆柱等结构只数一根轴线，不数边界线

## Slide 18: 组合体尺寸标注
2.切割顺序
以切割为主形成的组合体，按切割顺序标注尺寸
X:8-1=7
Y:4-1=3
Z:6-1=5
非独立产生的轮廓线不数进去

## Slide 19: 组合体尺寸标注
切忌封闭尺寸
反映特征
集中标注
整齐排列
同轴回转体可标在非圆视图上避免同心圆较多时直径尺寸过多
虚线不注

## Slide 20: 第六章 图样画法
基本视图、向视图、局部视图、斜视图
剖视图
断面图
局部放大图
简化画法及其他

## Slide 21: 基本视图

## Slide 22: 向视图

## Slide 23: 局部视图
表达物体在平行于某基本投影面上的局部结构
断裂边界用波浪线表示
外轮廓线完整封闭时省略波浪线
按向视图形式配置，标注
按基本视图形式配置，可不标注
按投影关系配置，可不标注
对称件画一半或1/4，在对称中心线
两端画与之垂直两条平行细实线

## Slide 24: 斜视图
将倾斜部分向辅助投影面（垂直于基本投影面）投影
按向视图形式配置

## Slide 25: 剖视图

## Slide 26: 剖视图标注
按基本视图关系配置可省略箭头
剖切线可省略

## Slide 27: 剖切图画法
全剖
所有可见轮廓线用粗实线画出
断面轮廓内用45°倾斜细实线
画出剖面符号（与物体主轮廓线、轴线平行时可改为30°）
注意同一物体各剖视图剖面符号间隔与方向保持一致。
通过对称平面且按基本视图关系配置时省略标注。
已在其他视图中表达清楚的结构在剖视图中可省略细虚线。

## Slide 28: 剖视图画法
半剖
对称时一般采取左不剖，右剖，后不剖，
前剖

## Slide 29: 剖视图画法
局部剖
局部呈现
对称但不宜半剖
内外皆需表达

## Slide 30: 剖视图画法
局部剖视图
用波浪线分割剖切边界，空中不画线
波浪线不与轮廓线及其延长线重合
虚空
虚空
虚空

## Slide 31: 剖视图画法
旋转剖展平画

## Slide 32: 断面图
跟剖视图区别：断面图仅画剖断面

## Slide 33: 断面图
移出断面图 粗实线
放在剖切符号延长线或其他适当位置
断面图形对称可画在视图中断处
多个剖切平面中间断开绘制

## Slide 34: 断面图
移出断面图
通过回转面形成的孔与凹坑轴线时，按剖视图绘制。即补上轮廓线
通过非圆孔导致断面分离时，按剖视图绘制。
延长线非对称
省略字母
延长线对称
全省略
细点画线表示剖切线
投影关系
省略箭头

## Slide 35: 断面图
重合断面图
轮廓线用细实线
视图轮廓线不间断
剖切平面垂直于轮廓线

## Slide 36: 其他
肋、轮辐、薄壁等，纵切剖面不画剖面符号

## Slide 37: 其他
回转体均匀分布的肋、轮辐和孔等不处于剖切平面上时，可将其旋转到剖切平面按对称形式画出。
其他简化画法参见课本P166-171